ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Специализированное областное государственное унитарное предприятие

«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости»

Свердловской области

(СОГУП   «Областной Центр недвижимости»)

Тел.: 311-00-60

ИНН 6661077229/КПП 665801001 СОГУП «Областной Центр недвижимости» 620014,г. Екатеринбург, ул. Малышева, 5, 
 Р/С 406 0281 000 007 000 0001  К/С 30101810100000000948  БИК 046551948  ФКБ «Транснациональный банк» (ООО) «Урал»           г. Екатеринбурга

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:44:103001:1154, РАСПОЛОЖЕННОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЧАСТЬ 1.

2013

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | кол-во листов | инв № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проект планировки территории |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Эскиз застройки, план красных линий, М 1: 2000 | 1 |  |
| 2 | Схема размещения объектов инженерно – технического обеспечения территории (сводный план объектов инженерной инфраструктуры), М 1:2000 | 1 |  |
| 3 | Схема организации и развития улично-дорожной сети М 1:2000 | 1 |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1: 2000; | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:10000 | 1 |  |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:2000 | 1 |  |
| 7 | Комплексная оценка территории со сведениями из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории, М 1:2000 | 1 |  |
| 8 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории, М 1:2000 | 1 |  |
| 9 | Схема функционального зонирования, предложения для внесения изменений в проект генерального плана муниципального образования, применительно рассматриваемой территории, М 1:500; | 1 |  |
| 10 | Пояснительная записка часть 1. |  |  |
| Проект межевания территории |
| 11 | Проект межевания территории, М 1:2000 | 1 |  |
| 12 | Пояснительная записка часть 2. |  |  |

Оглавление

Состав проекта	2

Введение	5

1 Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития	7

1.1 Природные условия	7

1.1.1 Климатическая характеристика	7

1.1.2. Геоморфология и гидрография	9

1.1.3 Геологические условия	12

1.1.4 Гидрогеологические условия	12

1.1.5 Специфические грунты и инженерно-геологические	13

процессы и явления	13

1.1.6 Инженерно-геологическая характеристика площадки	13

1.2 Современное состояние территории	14

1.2.1 Архитектурно-планировочная характеристика. Функциональное зонирование территории.	14

1.2.2 Современное использование и баланс территории	14

1.3 Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения	15

1.4 Транспортная инфраструктура	15

1.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	15

1.4.2 Общественный транспорт	16

1.5 Инженерная инфраструктура	16

2 Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	17

2.1 Проектная организация территории	17

2.1.1 Архитектурно-планировочное решение	17

2.1.2 Проектное использование территории	22

2.2 Жилищный фонд	23

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания	23

2.4 Транспортная инфраструктура	25

2.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	25

2.4.2 Общественный транспорт	27

2.4.3 Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта	27

2.5 Инженерная инфраструктура	28

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение	28

2.5.2 Теплоснабжение	33

2.5.4 Электроснабжение	33

2.5.5 Газоснабжение	34

2.5.6 Связь	36

2.6 Инженерная подготовка территории	36

2.6.1 Комплексный анализ территории	36

2.6.2 Вертикальная планировка территории, организация поверхностного водоотвода	37

2.6.3 Организация поверхностного водоотвода	37

2.7 Охрана окружающей среды	38

2.7.1 Охрана атмосферного воздуха	38

2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	40

2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	41

2.7.4 Санитарная очистка территории	42

2.7.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия	46

3 Технико-экономические показатели проекта планировки	49

Приложение 1	52

Приложение 1.1	53

Приложение 2	56

Приложение 2.1	57

Приложение 2.2	59

# Введение

1. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012« Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» и другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования;

- Генеральный план МО город Ирбит, разработанный ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009г.;

- Правила землепользования и застройки, разработанные ОАО «УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2009 г.;

2. В качестве материалов для обоснования принимаемых проектных решений использованы материалы инженерно – геологических изысканий, выполненные ООО «УИГП».

# 1 Анализ состояния соответствующей территории,
проблем и направлений ее комплексного развития

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части города Ирбит, на достаточном удалении от городского центра.

Границами проекта планировки являются границы кадастрового участка, который в свою очередь ограничен:

с северной стороны – рекой Грязнухой;

с восточной стороны – существующей дорогой с щебеночным покрытием;

с западной стороны – землями лесного фонда;

с южной стороны – землями лесного фонда.

Вдоль восточной границы и существующей автодороги по участку проходит воздушная высоковольтная линия электропередачи (охранная зона 10 м) и линия связи, что накладывает определенные планировочные ограничения на использование проектируемой территории.

С северной стороны участка протекает река Грязнуха, водоохранная зона которой составляет 50 м. Также северная часть характеризуется сложным рельефом.

С западной и южной сторон участок окружают леса, отнесенные к категории защитных лесов.

Участок проектирования свободен от застройки. На участке имеются несколько залесенных участков. Остальная территория – это сельскохозяйственные угодья, которые в настоящее время исключены из хозяйственной деятельности города.

На территории в границах проекта отсутствуют объекты культурного наследия.

## 1.1 Природные условия

### 1.1.1 Климатическая характеристика

По строительно-климатическому районированию территория Свердловской области отнесена к подрайону 1-В (СНиП 2.01.01-99), характеризующемуся умеренным дефицитом ультрафиолетовой радиации. Положение Ирбитского района внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс обусловили континентальный климат. Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами  с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается чуть более 6 месяцев.

Последние заморозки весной могут наблюдаться в первой декаде июня. Наиболее ранние заморозки имели место 2 сентября. Постепенное похолодание характеризует период предзимья. В редких случаях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные морозы наступают после установления снежного покрова. Выпадающие в зимний период осадки формируют снежный покров высотой 49-65 см, в наиболее многоснежные зимы – до 74-92 см.

По степени увлажненности данный район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 549 мм, большая часть осадков выпадает в теплый период. При интенсивных ливнях суточный максимум (1% обеспеченности) может достигать 62 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западного и юго-западного румбов, наиболее подверженной загрязнению воздушного бассейна является восточная сторона по направлению от источников загрязнения. Наиболее часто западные ветры повторяются в осенний и зимний периоды. Безветренная погода составляет примерно 3% времени года. Скорости ветра, в основном, невелики. Сильные ветры (со скоростями более 15 м/с) бывают редко; их вероятность не превышает 2%. Наибольшие скорости, возможные 1 раз в 20 лет, достигают 24 м/с.

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха. Характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80%. Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10°. Зимой эта территория находится в области малоподвижного антициклона, обусловливающего слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50 %. Летом она значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. Зона является весьма неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции п. Волково, расположенного в 20 км к северу. Обобщенные многолетние данные климатических характеристик и среднегодовая повторяемость направлений ветра приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 1.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 21 | 31 | 9 | 4 |

Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5 % - 5 м/с.

Многолетние климатические характеристики

Таблица 1.2

| Климатическая характеристика | един. измер. | кол-во единиц измер. |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха: самого холодного месяца (январь) самого теплого месяца (июль) Средняя максимальная температура воздуха (июль) Абсолютная минимальная температура воздуха Средняя продолжительность периода с Т > 0 º С с Т < 0 º С Среднемесячная относительная влажность воздуха: января июля Преобладающее направление ветра: декабрь – февраль июнь – август Среднемесячная скорость ветра: январь июль Количество осадков: среднегодовое холодного периода теплого периода | º С º С º С º С сутки % % м/с м/с мм мм мм см | -16,0 18,5 22,4 -48 200 165 78 74 запад север 3,4 3,0 549 152 397 49-65 |

Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября и сохраняется до середины апреля, достигая наибольшей мощности (69-115мм) в феврале-марте. Почвы промерзают до глубины 110 см. Полное оттаивание происходит в начале мая. Для конкретных геолого-литологических разрезов глубины промерзания могут быть уточнены теплофизическими расчетами.

Гидрографическая сеть района представлена р. Ница и ее притоками. Ледостав наступает во второй половине ноября. Климатические характеристики района:

- район и подрайон строительства – I В;

- зона влажности - нормальная;

- преобладающее направление ветра - западное.

В соответствии с таблицей 33 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). - М.: Стройиздат, 1986. проектируемая территория по подтопляемости относится к типу II.

### 1.1.2. Геоморфология и гидрография

Территория города Ирбита представляет собой расчлененную речной и овражной сетью волнистую равнину с общим уклоном 0,004-0,035 к северо-востоку. В пределах городской черты абсолютные отметки поверхности от 130-140 м в юго-западной части города  снижаются к северу и северо-востоку до 58-60 м.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Ирбита. В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена на левобережье правого притока реки Ирбит – реке Грязнухе (бассейн реки Ницы), в 0,36-1,9 км. от уреза воды реки Грязнухи. Поверхностный сток от рассматриваемого участка направлен на север и северо-восток к реке Грязнуха и ее левобережному притоку.

Рельеф территории ровный, в северо-восточной части встречаются всхолмления. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 80,00 на северо-западе до 132,00 на юго-востоке. Поверхность территории проектирования имеет общий уклон на север и северо-восток в сторону реки Грязнухи, основной уклон поверхности составляет 0,03. На северо-востоке уклон поверхности незначительной части проектируемой территории превышает 0,10.

Река Грязнуха протекает в 300 метрах от северной границы проектируемой территории. В период межени в реке Грязнухе отмечается незначительный сток, имеют место случай пересыхания и промерзания русла. В период половодья вода из реки Грязнухи выходит из берегов, затапливая прибрежные территории.

Осенью, обычно во второй половине октября, на реке Грязнухе появляются первые ледяные образования. Для реки Грязнухи осенний и весенний ледоход не характерны. Талые воды на ней скатываются поверх льда, разрушая его на месте.

Территория проектирования не подвержена затоплению рекой Грязнуха.

Ширина водоохранной зоны реки Грязнухи установлена в соответствии со статьей 65 п.4 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в размере 50 метров, так как их длина от их истока не превышает десяти километров.

Зона прибрежной защитной полосы для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья совпадает с водоохраной зоной. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров, в соответствии со статьей 65 п.5 ВК РФ

В соответствии  со статьей 65 п.15, ВК РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В соответствии  со статьей 65 п.16, ВК РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В соответствии  со статьей 65 п.16.1, ВК РФ в отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В соответствии  со статьей 65 п.17, ВК РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### 1.1.3 Геологические условия

Проектируемая территория находится в пределах западной части Западносибирской платформы, где расположена Приуральская впадина. Поверхность фундамента в районе Приуральской впадины плавно погружается от отметок 200м на западе впадины до 600-700м на северо-востоке. Средний уклон поверхности фундамента по линии Екатеринбург-Тюмень составляет 0°15´. Фундамент Западносибирской платформы сложен преимущественно палеозойскими вулканогенно-осадочными и метаморфическими породами по составу и строению однотипными с породами восточного склона Урала. Выше залегают аргиллиты, алевролиты, глинистые пески, опоки, песчаники мезозойского возраста, которые в свою очередь перекрыты палеогеновыми отложениями ирбитской свиты (трепела, диатомиты) и чеганской свиты (глины). Палеогеновые отложения чеганской свиты распространены повсеместно на исследуемом участке, они перекрыты насыпными суглинками, мощность которых составляет 1,0- 2,5 м.

Физико-механические свойства грунтов и геолого-литологическое строение грунтов представлено в техническом отчете по выполненным инженерно-геологическим изысканиям.

### 1.1.4Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория проектирования участок находится в пределах Тобольского артезианского бассейна, где можно выделить несколько горизонтов напорных вод, залегающих на значительных глубинах. Верхний, безнапорный горизонт подземных вод приурочен к палеогеновым отложениям. Питание данного водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади его распространения, основной объем питания в паводковый период (весна-осень). Разгрузка подземных вод осуществляется в местные базисы дренирования.

Согласно техническому отчету во время проведения инженерно-изыскательских работ в октябре 2013 г. подземные воды зафиксированы в отдельных скважинах на глубинах 2,5 м. Подземные воды обладают слабой агрессивностью по отношению к арматуре железобетонных конструкций, неагрессивны по отношению к бетону, обладают низкой агрессивностью по отношению к свинцу, высокой по отношению к алюминию и имеют гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевый состав.

### 1.1.5 Специфические грунты и инженерно-геологические

### процессы и явления

Согласно СНиП II-7-81* территория относится к району с сейсмической интенсивностью 6 баллов.

В соответствии с письмом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АШ-1389/9 от 23 марта 2001 г., сейсмичность конкретной площади следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями.

### 1.1.6 Инженерно-геологическая характеристика площадки

В результате топографического анализа были выявлены территория благоприятные и ограниченно благоприятные для освоения. На северо-востоке уклон поверхности незначительной части проектируемой площадки превышает 0.10, эти территории под застройку не осваиваются.

В соответствии с отчетом в результате детального анализа инженерно-геологического разреза и физико-механических свойств грунтов инженерно-геологические условия района изысканий по совокупности факторов (приложение Б СП 11-105-97) можно оценить как II (средняя) категория сложности.

Во время проведения инженерно-изыскательских работ в октябре 2013 г. по трассам проектируемого строительства подземные воды вскрыты отдельными скважинами на глубинах 2,5м. Подземные воды обладают слабой агрессивностью по отношению к арматуре железобетонных конструкций, неагрессивны по отношению к бетону, обладают низкой агрессивностью по отношению к свинцу, высокой по отношению к алюминию и имеют гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевый состав. Агрессивность грунтов к металлическим конструкциям – среднеагрессивная, к бетону – неагрессивная.

Нарушение поверхностного стока при земляных работах может привести к образованию на отдельных участках грунтовых вод типа «верховодка» в приповерхностном слое и заболачиванию отдельных участков.

По степени морозоопасности грунты делювиальные(ИГЭ 2) относятся к группе слабопучинистых грунтов, элювиальные (ИГЭ 3) относятся к группе чрезмерно пучинистых грунтов.

Нормативная глубина промерзания согласно техническому отчету составляет для глин – 1,73 м.

Согласно СНиП II-7-81* территория исследований относится к району с сейсмической интенсивностью 6 баллов.

В соответствии с письмом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АШ-1389/9 от 23 марта 2001 г., сейсмичность конкретной площади следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями.

Основными мероприятиями по инженерной подготовке на проектируемой территории будут являться вертикальная планировка и поверхностный водоотвод.

## 1.2 Современное состояние территории

### 1.2.1 Архитектурно-планировочная характеристика.
Функциональное зонирование территории.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной  части города Ирбит, на достаточном удалении от городского центра.

Границами проекта планировки являются границы кадастрового участка, который в свою очередь ограничен:

с северной стороны – рекой Грязнухой;

с восточной стороны – существующей дорогой с щебеночным покрытием;

с западной стороны – землями лесного фонда;

с южной стороны – землями лесного фонда.

Вдоль восточной границы и существующей автодороги по участку проходит воздушная высоковольтная линия электропередачи (охранная зона 10 м) и линия связи, что накладывает определенные планировочные ограничения на использование проектируемой территории.

С северной стороны участка протекает река Грязнуха, водоохранная зона которой составляет 50 м. Также северная часть характеризуется сложным рельефом.

С западной и южной сторон участок окружают леса, отнесенные к категории защитных лесов.

Участок проектирования свободен от застройки. На участке имеются несколько залесенных участков. Остальная территория – это сельскохозяйственные угодья, которые в настоящее время исключены из хозяйственной деятельности города.

На территории в границах проекта отсутствуют объекты культурного наследия, согласно генеральному плану города Ирбит.

### 1.2.2 Современное использование и баланс территории

Территория в границах проектирования составляет 68,5га. На момент проектирования территория свободна от застройки.

Рассматриваемая территория занята огородами  - 12,3 га (17,9%), лугами– 35,4 га (51,6%), лесами – 15,5 га (22,6%), по информации с топографической съемки.

По территории микрорайона с севера на юг проходит воздушная линия электропередачи 6кВ, площадь охранной зоны, которых составляет 2,9га.

Современное использование территории представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Современное использование территории

| № | Использование территории микрорайона | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилая территория, в том числе: | - | - |
| 2. | Участки детских дошкольных учреждений и школ | - | - |
| 3. | Рекреационная зона (озеленение общего пользования) | - | - |
| 4. | Тротуары и пешеходные дорожки территории общего пользования | - | - |
| 5. | Учреждения и предприятия обслуживания | - | - |
| 6. | Леса | 15,5 | 22,6 |
| 7. | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | 2,9 | 4,2 |
| 8. | Зоны сельскохозяйственного использования (огороды) | 12,3 | 17,9 |
| 9. | Прочие | 37,8 | 55,3 |
|  | - луга | 35,3 | 51,6 |
|  | - прочие территории | 2,5 | 3,7 |
| 10. | Всего земель в границах проекта | 68,5 | 100,0 |

## 1.3 Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения

На проектируемом участке отсутствует жилая застройка и учреждения обслуживания населения.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

### 1.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города Ирбит свободной от застройки. С севера-востока проектируемая территория ограничена рекой Грязнуха, с востока и юго-востока дорогой без твердого покрытия, с юга юго-запада, запада и северо-запада городскими лесами.

В северо-восточной части рассматриваемой территории находятся участи, используемые для сельскохозяйственных нужд, транспортная связь между этими участками другими территориями города организована по дорогам, не имеющим твердого покрытия. Также через рассматриваемую территорию организована транспортная связь между селитебной территорией города Ирбит и городскими лесами по дорогам без твердого покрытия.

Объекты обслуживания транспорта (автозаправочные станции (АЗС), автомобильные мойки, станции технического обслуживания) в границах проектируемого района отсутствуют.

### 1.4.2 Общественный транспорт

Движение общественного транспорта на момент проектирования по рассматриваемой территории, а также к прилегающим территориям не организовано.

## 1.5 Инженерная инфраструктура

Территория проектирования располагается в юго-западной части города Ирбит. Вдоль восточной границы проектируемой территории проходит воздушная линия электропередачи с напряжением 6 кВт на электрическую подстанцию ПС-Ирбит, расположенную на расстоянии 4 км. Вдоль дороги без твердого покрытия, которой ограничена проектируемая территория с востока и юго-востока, проходит кабель связи.

Проектируемая территория свободна от застройки, и объектами инженерного благоустройства не оборудована.

# 2 Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

## 2.1 Проектная организация территории

Разработка предложений по комплексной организации жилой застройки в границах проекта базируется на градостроительно-средовом подходе, связанном с дифференциацией требований к ее формированию в различных градостроительных ситуациях. К факторам, определяющим специфику градостроительной ситуации, относятся: величина города, местоположение застраиваемой территории в плане города, ее градостроительный потенциал (насыщенность общественными функциями и транспортными коммуникациями, связь с основными структуроформирующими зонами города (центром, местами приложения труда, рекреациями), характер застройки и т.д.

Проект планировки территории микрорайона выполнен с учётом генерального плана и Правил землепользования и застройки города Ирбит. Этими документами предусматривается размещение на данной территории индивидуальной жилой застройки с необходимыми для обеспечения населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Комплексная организация застройки проектируемого микрорайона – это формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, отвечающего санитарно-гигиеническим, социально-функциональным и архитектурно-эстетическим требованиям.

Проектируемый микрорайон индивидуальной жилой застройки формируется как единый жилой комплекс с эффективной функциональной организацией территории, с развитой системой общественного обслуживания, с рациональной организацией транспортного обслуживания и пешеходного движения, а также с формированием развитой системы открытых рекреационных пространств, обеспечивающих связь с природными территориями.

### 2.1.1 Архитектурно-планировочное решение

Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Согласно ранее разработанному генеральному плану города автодорога, которая ограничивает участок проектирования с восточной стороны, является одним из основных транспортно-коммуникационных коридоров города Ирбит – улицей районного значения (ул. Парковая (усл), которая связывает проектируемые жилые образования с существующими жилыми районами и центром города. Она является дублером улицы Высоковольтная (магистральная улица общегородского значения) и имеет выход на автодорогу (территориальная основная с выходом на Туринск и Екатеринбург) через мост.

Проектом планировки учитывается необходимость выделения данного планировочного элемента – улицы Парковая (усл.), а также закладываются необходимые параметры (красные линии 40 м) для реализации предложений генерального плана.

Въезд на территорию проектируемого микрорайона запланирован через продолжение ул. Лесная (проектируемая) с южной стороны, остальные въезды запланированы с ул. Парковая (усл.).

Архитектурно-планировочное решение микрорайона индивидуальной жилой застройки определена конфигурацией выделенного участка, характером рельефа (общий уклон участка в северном направлении), сложившейся улично-дорожной сетью, планировочными и инженерно-строительными ограничениями. Въезд на проектируемую территорию запланирован в соответствии с проектными предложениями генерального плана города Ирбит.

Планировочное решение

Архитектурно-пространственная организация микрорайона относится к традиционному квартальному типу. Большинство кварталов ИЖС имеют прямоугольное очертание, что позволяет их разделить на одинаковые по площади и форме участки.

Улично-дорожная сеть микрорайона запроектирована с учетом естественного уклона участка. Основные улицы (Новая 1, Новая 2, Новая 3) имеют меридиональное направление. Улица Новая 1 – основная жилая улица – связывает жилые квартала планируемого микрорайона с улицами общегородской сети (ул. Лесная, ул. Парковая (усл.).

Одним из основных планировочных решений данного микрорайона стало сохранение существующих залесенных участков, формирование на их основе небольших зон отдыха, а также участков общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения, физкультурно-оздоровительного комплекса и учреждений  и предприятий обслуживания.

Планировочное решение микрорайона, четкое функциональное зонирование территории в границах проекта предполагает поочередное освоение данного участка.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование определяет вид использования территории, устанавливает ограничения на использование территории.

На территории проектируемого микрорайона предполагается развитие жилой застройки с необходимой социальной инфраструктурой. В результате зонирования территории микрорайона определены следующие виды функциональных зон:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

– рекреационные зоны.

Жилая зона представляет собой кварталы индивидуальной жилой застройки с участками от 0,09 до 0,12 га.

В границах проекта размещаются детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа:

- ДДУ на 100 мест (1 га с учетом залесенной территории);

- Общеобразовательная школа на 250 мест (2,6 га с учетом залесенной территории).

Общественно-деловая зона  микрорайона представлена отдельно стоящими объектами обслуживания:

- магазины продовольственных  и непродовольственных товаров по улице Новая 1;

- физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Новая 4;

Зона инженерной инфраструктуры включает территории проектируемых объектов инженерной инфраструктуры:

-в горницах проектирования:  территория трансформаторной подстанции (ТП) и территория газорегуляторного пункта (ГРП) в северо-западной части проектируемого участка. Территория для размещения газовой котельной, газорегуляторного пункта и трансформаторной подстанции в юго-западной части проектируемого участка. Территория под подземный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения и станцию водоподготовки;

- за границами проектирования размещены локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Зона транспортной инфраструктуры не выделена, так как специальные объекты обслуживания, такие как: автозаправочные станции, объекты придорожного сервиса, гаражные комплексы, для обслуживания рассматриваемого участка не предусмотрены.

Рекреационная зона включает территории зеленой зоны и городских лесов.

Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

- охранные зоны,

- санитарно-защитные зоны.

В охранных зонах воздушных линий электропередачи (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются особые условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников и другие виды деятельности, потенциально нарушающие требования безопасности.

Санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов) - специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Функциональное зонирование позволяет осуществлять упорядоченный, регламентированный подход к комплексной застройке микрорайона в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

### 2.1.2 Проектное использование территории

Территория в границах проекта  на расчетный срок составит 68,5 га. Численность населения микрорайона на расчетный срок − 856 человек.

Жилищный фонд микрорайона в границах проектирования на расчётный срок составит 25,68 тыс. кв. м общей площади.

Жилая территория будет занимать 48,56% территории, участок детского дошкольного учреждений составят 1,06 га, общеобразовательной школы – 2,5 га или 5,23% территории, застройка учреждениями и предприятиями обслуживания общегородского и районного значения– 0,44% территории, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, в границах проектирования – 0,83 га, проезжая часть улиц и парковки будут занимать 9,53% территории.

Проектное использование территории представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Проектное использование территории

| № | Использование территории микрорайона | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | кв. м. на чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилые кварталы, в том числе: |  |  |  |
|  | - участки индивидуальной жилой застройки | 33,27 | 48,56 | 388,66 |
| 2. | Участки детских дошкольных учреждений и школ | 3,58 | 5,23 | 41,8 |
| 3. | Открытые спортивные сооружения | - | - | - |
| 4. | Рекреационная зона в том числе: - леса (озеленение общего пользования) - озеленение общего пользования | 12,67 7,23 5,44 | 18,50 10,55 7,95 | 148,01 84,46 63,55 |
| 5. | Тротуары и пешеходные дорожки территории общего пользования | 2,88 | 4,21 | 33,64 |
| 6. | Проезжая часть улиц, парковки | 6,53 | 9,53 | 76,29 |
| 7. | Учреждения и предприятия обслуживания | 0,3 | 0,44 | 3,50 |
| 8. | Водные объекты | - | - | - |
| 9. | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | 0,83 | 1,21 | 9,70 |
| 10. | Зоны сельскохозяйственного использования (пашни) | - | - | - |
| 11. | Сельскохозяйственные предприятия | - | - | - |
| 12. | Зоны специального назначения -кладбище | - | - | - |
| 13 | Прочие территории (луга) | 8,44 | 12,32 | 98,60 |
|  | Всего земель в границах проекта | 68,5 | 100,0 |  |

## 2.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд микрорайона в границах проектирования на расчётный срок составит 25,68 тыс. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 30,0 кв.м/человека (в соответствии с инновационным вариантом Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до2020 года», актуализированный вариант.)

Количество новых домов составит: в индивидуальном строительстве – 316.

Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто) составит 12,5 чел./га, (индивидуальные жилые дома с участками 0,9 и 0,12), при нормативной 18,1 чел./га.   Средняя плотность жилищного фонда микрорайона – 374,3 кв. м./га

По территории микрорайона проходят воздушные линии электропередачи.

Основные показатели жилищного строительства расчётный срок приводятся в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Основные показатели жилищного фонда

| Наименование показателей и единица измерения | Существующий жилищный фонд | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. | - | 25,68 |
| 2. Новое строительство, тыс.кв.м. | - | 25,68 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м. | - | - |
| 4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., | - | - |
| 5. Население, тыс. чел. | - | 0,856 |

## 2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания  микрорайонного значения выполнен  с учетом норм обеспеченности НГПСО 1-2009.66. Проектная численность населения  в границах проектирования составит 856тыс.человек.

На расчётный срок проектом предусмотрено полное обеспечение населения всем комплексом учреждений и предприятий обслуживания повседневного и периодического пользования.

Количество заложенных мест в детском дошкольном учреждении составит 100 мест при норме 50 мест на 1000 жителей.* Площадь отведенного участка по проекту 1,06 га.

Количество заложенных мест в школе составит 250 при норме 110мест на 1000 жителей.* Площадь отведенного участка по проекту 2,5 га с учетом залесенных территорий.

Проектом предусмотрено строительство физкультурно-спортивного сооружения.

Объекты обслуживания повседневного и периодического пользования (магазины) расположены на главной улице на пересечении основных путей пешеходных и транспортных.

Проектом предусмотрено новое строительство образовательных учреждений, предприятий общественного торговли, учреждений бытового обслуживания, физкультурно-спортивных сооружений.

Таблица 2.3

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами  и учреждениями обслуживания микрорайона в г. Ирбит  на расчетный срок

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность на 1000 жителей по НГПСО 1-2009.66 | Потребность на 856 чел./ размещено в проекте | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 43/100 | - |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащихся | 110 | 86/250 | - |
| 3. | Учреждения дополнительного образования (встроенные) | мест | 22 | 19/19 | Возможное размещение в здании школы |
| 4. | Поликлиники | посещ. в смену | 30 | 26/- | За границами проектирования |
| 5. | Пункты раздачи детского питания | кв.м. общей площади | 10,0 | 8,6/- | За границами проектирования |
| 6. | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 0,5 | За границами проектирования |
| 8. | Магазины: | кв.м торговой площади | 100,0 | 86/120 | - |
|  | продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 70,0 | 60/60 | - |
|  | непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30,0 | 30/60 | - |
| 9. | Предприятия бытовых услуг | раб. место | 7 | 6/- | За границами проектирования |
| 10. | Учреждения культуры | мест | 50 | 43/- | Возможное размещение в здании школы |
| 11. | Прачечные самообслуживания, мини-прачечные | кг. белья в смену | 10,0 | 9,0/- | За границами проектирования |
| 12. | Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | кг. вещей | 2,0 | 2,0/- | За границами проектирования |
| 13. | ЖЭО (встроенные) | Объект на 10,0 тыс.чел. | 0,5 | 0,3/- | За границами проектирования |
| 14. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел. занимающихся спортом | 10 | 9/9 | - |
| 15. | Спортивные залы | кв.м. | 100 | 85,6/510 | - |
| 16. | Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | кв.м. | 500 | 430/430 | - |
| 17. | Отделения сберегательного банка (встроенные) | операц. место | 1 на 2 тыс.чел. | 0,4/1 | - |
| 18. | Отделение связи (встроенные) | объект | 1 на 6 тыс.чел. | 0,14/1 | - |
| 19. | Подростковый молодежный клуб по месту жительства | кв.м. площ. | 25 | 21,4/25 | - |
| 20 | Туалет | объект | 1 | 1/- | - |

## 2.4 Транспортная инфраструктура

### 2.4.1 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Развитие улично-дорожной сети проектируемого района предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри района, между функциональными зонами различного назначения, а также организацию транспортных связей с другими районами и функциональными зонами города.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры проектируемой территории учитывают проектные положения ранее выполненной градостроительной документации, а именно действующего генерального плана города Ирбит.

Для организации связи проектируемого района с другими районами и функциональными зонами города предлагается на момент проектирования сохранить существующую схему движения транспорта, а именно  по существующей дороге, расположенной в северо-восточной части территории проектирования.

Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению, с подразделением на следующие категории в соответствии с действующими нормативами:

- магистральные улицы районного значения;

- улицы в жилой застройке;

- проезды.

Проектируемый район ограничен улицей Парковая (восточная граница) – магистральная улица районного значения, пешеходно-транспортная. Проектируемый район разделен на кварталы улицами Новая 1, Новая 2, Новая 3, Новая 4, Новая 5 – улицы в жилой застройке. Проектные технические параметры улиц приведены в таблице 2.4.

#### Таблица 2.4

Основные показатели улиц

| № пп | Название улицы | Число полос | Ширина полосы движения, м | Общая ширина проезжей части, м | Ширина тротуара, м | Ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральная улица районного значения |
| 1 | Ул. Парковая | 2 | 4 | 8 | 2х3 | 40 |
| Улицы в жилой застройке |
| 2 | Ул. Новая 1 | 2 | 3,5 | 6 | 2х2,25 | 25 |
| 3 | Ул. Новая 2 | 2 | 3,0 | 6 | 2х1,5 | 18 |
| 4 | Ул. Новая 3 | 2 | 3,0 | 6 | 2х1,5 | 18 |
| 5 | Ул. Новая 4 | 2 | 3,0 | 6 | 2х1,5 | 18 |
| 6 | Ул. Новая 5 | 2 | 3,0 | 6 | 2х1,5 | 18 |
| Прочие |
| 8 | Проезды | 2 | 2,75 | 7,0 | 1,5 | 18 |
| 9 | Проезды | 1 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 12 |

Общая протяженность улично-дорожной сети на проектируемой территории составит – 10,05 км.

Плотность магистральной сети составит 14,78 км/км2.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Руководством по проектированию городских улиц и дорог.

Поперечные профили улиц представлены в Приложении 1.

Пешеходное движение осуществляется по всем улицам проектируемого района. На участках улиц, пролегающих вдоль территорий школы и детских дошкольных учреждений, в местах пересечения пешеходами проезжих частей предусматривается нанесение разметки и устройство искусственных неровностей для обозначения пешеходных переходов.

### 2.4.2 Общественный транспорт

Основная цель развития линий общественного транспорта – создание максимально удобных связей между проектируемым районом и другими территориями города.

Размещение остановочных пунктов выполняется в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).   Максимальная дальность пешеходных подходов в проектируемом районе с индивидуальной усадебной застройки к ближайшей остановке общественного транспорта принята 800 метров (для малых и средних городов).

Проектом предполагается использование автобуса и маршрутного такси для осуществления пассажирских перевозок.

### 2.4.3 Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

В соответствии с генеральным планом, уровень автомобилизации на перспективу должен составить 300 автомобилей на 1000 жителей.

Количество жителей района на расчетный срок – 856 человек.

Расчетное количество автомобилей на проектный срок – 257 а/м.

Застройка жилого района представлена индивидуальными жилыми домами.

Места постоянного хранения автотранспорта

Для проектируемой застройки предусмотрена 100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей в пределах отведенных участков.

Места временного хранения автотранспорта

В жилой зоне проектом предлагается устройство стоянок временного хранения (гостевых).

Число машино-мест на гостевых стоянках в районах малоэтажной жилой застройки принято 15% от количества индивидуальных жилых домов (НГПСО 1.2009.66) и составляет по расчету 45 м/м. Проектом на территории жилого района размещены гостевые стоянки на 45 м/м.

В границах проектируемого жилого района расположены объекты общественного назначения (школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс), которые оборудуются гостевыми стоянками. Стоянка школы – 4 м/м, стоянка детского сада – 4 м/м, физкультурно-оздоровительный комплекс – 15 м/м

Объекты обслуживания транспорта

Выполненный в соответствии с нормативами расчет показал, что для данного района отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта (станций технического обслуживания, автомоек).

## 2.5 Инженерная инфраструктура

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены на основании технических условий, предоставленных организациями, эксплуатирующими инженерные сети, (приложение 2.1), и увязаны с проектными решениями ранее выполненной градостроительной документации.

Проектируемые объекты и трассы инженерных сетей представлены на «Схеме размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сводный план объектов инженерной инфраструктуры)».

Минимальные расчетные показатели объемов энергопотребления приняты в соответствии с НГПСО 1-2009.66.

Диаметры проектируемых сетей, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

### 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п. 12.2 жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть, обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

Водоснабжение

Проектом предлагается организация централизованной системы  хозяйственно-бытового водоснабжения совмещенной с противопожарной, для обеспечения нужд водопотребления жилой застройки и общественных зданий.

Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 45, табл.2).

Проектом принят средний уровень комфорта проживания, при котором водопотребление на 1 жителя составляет 170 л/сут. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды микрорайона.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку принято 50 л/сут. в расчете на одного жителя.

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 2.5.

#### Таблица 2.5

Расчетные объемы водопотребления

| Потребители | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Число жителей | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды, м. куб/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектируемая жилая застройка с учетом общественных зданий | 856 | 170 | 146 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 29,1 |
| Поливочные нужды | 856 | 50 | 43 |
| ИТОГО |  |  | 218,1 |

Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 8,5 км.

Проектом предусматривается создание единой сети хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения.

Пожаротушение вновь строящих кварталов предлагается из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров -1 (СНиП 2.04.02-84*, табл.5).

Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов с расходом воды 5 л/сек составит 54 м3.

Расход воды принимается по таблице 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Для целей пожаротушения на водоводах предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми определяется в соответствии с действующими нормативными документами на следующей стадии проектирования.

Источник водоснабжения – скважина. Ориентировочное местоположение скважины назначено исходя из гидрогеологического заключения ООО ГП «Си ТЦОП» № 8469/13 г. О бурении водозаборной скважины для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения индивидуальной жилой застройки на территории муниципального образования город Ирбит, приложение 2.2.

Согласно заключению основным продуктивным горизонтом для

хозяйственно-питьевого водоснабжения является верхнепалеоцен-нижнеэоценовый (серовский) водоносный горизонт, перекрытый с поверхности мощным (от 10 м в долинах рек и до 65-70 м на водоразделах) слоем ирбитских глин, благодаря чему водоносный горизонт является защищенным.

Выявленные на территории города водозаборные скважины объединены в Ирбитское месторождение подземных вод (МПВ), в границах которого и находится рассматриваемый участок индивидуальной жилой застройки.

Для выбора точки эксплуатационной нагрузки и оценки эксплуатационных запасов подземных вод необходимо проведение в границах рассматриваемого участка поисково-оценочных работ.

Так как использование скважины планируется для хозяйственно-питьевых целей, при выборе точки учитывается возможность организации вокруг скважины зоны санитарной охраны  (ЗСО) в составе трех поясов, предназначенных для защиты каптируемых подземных вод от поверхностного загрязнения соответствии с СанПиН 2.14.1110-02.

Проектный водозабор выбран ориентировочно,  располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса установлена на расстоянии 50 м.

Граница первого пояса ЗСО должна находиться на расстоянии не менее 50 м. от крайних скважин. Граница первого пояса санитарной охраны, будет откорректирована после проведения поисково-оценочных работ, и уточнения местоположения скважин и сооружений водоподготовки.

Размеры второго пояса ЗСО определяются по результатам бурения скважин, исходя из фактического геологического разреза по ним.

Согласно СанПиН 2.14.1110-02, п.3.2. для каждого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения (п.3.2.)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Водоотведение хозяйственно бытовых вод

Проектом предлагается организация индивидуальных выгребов для индивидуальной жилой застройки, с устройством локальных очистных сооружений в соответствии с СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилого строительства, п4.3.6.

Проектом предлагается организация общего выгреба для детского дошкольного учреждения и средней общеобразовательной школы, с выводом выгреба за территории указанных учреждений, что не противоречит СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, п 9.6 в районах, где отсутствует централизованная канализация, здания дошкольных образовательных организаций оборудуются внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений

Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Расчетные объемы водоотведения

| Потребители | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточная норма водоот ведения на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды, м. куб/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектируемая застройка малой этажности | 856 | 170 | 146 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 29,1 |
| ИТОГО |  |  | 175,1 |

### 2.5.2 Теплоснабжение

Проектом предлагается обеспечить централизованным теплоснабжением детское дошкольные учреждение и среднюю общеобразовательную школу.

Местоположение котельной определено с учетом функционального зонирования проектируемой территории и планировочных ограничений.

Котельную предлагается разместить в северо-западной части проектируемой территории.

Схема присоединения системы теплоснабжения – независимая.

Параметры теплоносителя приняты 150º – 70ºС.

Система теплоснабжения – открытая, с непосредственным водоразбором от сетей на нужды горячего водоснабжения.

Теплоснабжение проектируемого района осуществляется от индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), размещаемых непосредственно в общественных зданиях.

Основное и резервное топливо – газ.

Распределительные сети приняты диаметром 100-150 мм.

Расчет объемов теплоснабжения выполнен в целом на микрорайон (с учетом потребностей индивидуальной и объектов социально назначения) в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 2.7.

Расход тепла на горячее водоснабжение произведен в соответствии с таблицей 10 НГПСО 1-2009.66, с учетом потребления тепла в объектах социального назначения.

Мощность проектируемой котельной принимается 0,5 МВт (0,43 Гкал/час).

Общая протяженность проектируемых сетей теплоснабжения в границах проекта планировки составляет 2,2 км.

Таблица 2.7

Расчетный объем расхода тепла на отопление  и вентиляцию

| Наименование | Общая площадь, кв.м. | Удельные расчетные показатели расхода тепла , Вт/кв.м | Суммарный расход тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | МВт | Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газовая котельная |
| Детские дошкольные учреждения (всего) 175 мест | 780 | 151,3 | 18,2 | 0,13 | 0,11 |
| Средняя общеобразовательная школа на 250 мест | 1500 | 151,3 | 18,2 | 0,25 | 0,215 |
| Расход тепла на горячее водоснабжение |  |  | 0,074 | 0,063 |
| Итого: |  |  | 0,45 | 0,39 |

### 2.5.4 Электроснабжение

Вдоль восточной границы проектируемой территории проходит воздушная линия электропередачи с напряжением 6 кВт на электрическую подстанцию ПС-Ирбит, расположенную на расстоянии 4 км, от этой линии предлагается осуществить электроснабжение проектируемого района.

Расчетный объем электропотребления на проектный срок принят по НГПСО 1-2009.66 (глава 46, табл.17), данные представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Расчетные объемы электропотребления

| Наименование потребителя | Население на расчетный срок, чел. | Минимальные расчетные показатели обеспеченности, кВ/чел | Расчетный показатель по объекту, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 856 | 0,39 | 333,84 |
| Коэффициент энергопотребления для малых населённых пунктов – 0,8 |  |  | -66,77 |
| ИТОГО |  |  | 267,07 |

Расчетные показатели предусматривают электропотребление жилищного сектора, объектов соцкультбыта, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение.

Трансформаторные подстанции (ТП) размещены на территориях жилых кварталов. Земельный участок для ТП с учетом вводов, контура заземления отведен примерно 80 кв. м. Санитарный разрыв до земельного участка индивидуального жилищного строительства 10 м.

Общая протяженность проектируемых сетей электроснабжения в границах проекта планировки составляет 1,4 км.

На дальнейших стадиях проектирования возможно изменение схемы трассировки электрических сетей, после выполнения проекта и сравнения технико-экономических показателей. Рабочие расчеты и трассировка электрических сетей напряжением 0,4 кВ подводкой к домам,  а также количество ТП может корректироваться на следующих стадиях проветривания.

Схему обеспечения объектами энергоснабжения, а также места расстановки ТП согласовать с  ГУП СО «Облкоммунэнерго».

### 2.5.5 Газоснабжение

На расстоянии 3 км от проектируемой территории находится крановый узел Ду 50, пропускной способностью 1200 куб.м/час с давлением газа 6 кг/кв. см. Газоснабжение проектируемого микрорайона предлагается осуществить от этого газопровода путем прокладки трубопровода высокого давления 0,6Па до территории проектируемого газорегуляторного пункта (ГРП).

ГРП предлагается применить с выходом среднего (0,3 МПа) и низкого давления (до 5кПа):

– газопровода среднего давления до проектируемой малогабаритной блочной котельной и до второго проектного ГРП;

– низкого давления (до 5 кПа) для питания индивидуальной жилой застройки.

ГРП располагается с установленной охранной зоной в соответствии с п. 6.2.2, таблицей 5 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и по горизонтали (в свету) от отдельно стоящих ГРПШ, с давлением до 0,6 МПа включительно принимается 10 м.

ГРП на территории котельной предлагается пристроить к зданию котельной, охранная зона не устанавливается.

В соответствии с п 5.1.1 СП 62.13330.2011 наружные газопроводы с давлением 0.6 МПа следует размещать по отношению к жилым, общественным, административным, бытовым зданиям степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, C1 на минимальном расстоянии в свету от газопроводов – 5м.

Прокладку газопровода следует осуществлять в соответствии с действующими нормативами п. 5.2.1 СП 62.13330.2011, прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра.

Газорегуляторный пункты (ГРП) имеет пропускную способность 1000–3000 м3/ч, радиус действия до 1500 м. Средний диаметр подводящих газопроводов составляет 100–150 мм.

Минимальные расчетные показатели удельного часового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды населения приняты в соответствии с рекомендациями НГПСО 1.2009-66 (Глава 47, табл. 12).

Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.

Проектом принято наличие в жилых домах газовой плиты и газового водонагревателя. Результаты расчета представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Расчетные объемы потребления газа

| Потребители | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа на 1 человека в год, м3 | Расчетный показатель по объекту, м3/ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий | 856 | 303,8 | 126,9 |

Годовое число часов использования газа принято 2050 в соответствии с таблицей 13 НГПСО 1.2009-66.

Протяженность проектируемых сетей газоснабжения в границах проекта планировки составила:

– высокого давления (до точки подключения) 3,2 км;

–  среднего давления 1,04км.

Трассировка газопроводов высокого и среднего давления, местоположение ГРП приведены на «Схеме размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сводный план объектов инженерной инфраструктуры)».

Охранные зоны газораспределительных сетей установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Правила охраны газораспределительных сетей».

На дальнейших стадиях проектирования возможно изменение схемы газораспределения, после выполнения проекта и сравнения технико-экономических показателей. Рабочие расчеты и трассировка газопроводов низкого давления выполняются на следующих этапах проектирования.

Схему газораспределения, а также места расстановки ГРПШ согласовать с ОАО УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ (ФИЛИАЛ "ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ").

### 2.5.6 Связь

Нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку составит 513 номеров (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с рекомендациями НГПСО1-2009.66).

На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты подключения микрорайона к сетям телефонизации, Интернета, IP-телефонии и предусмотреть помещения для размещения телекоммуникационного оборудования в строящихся объектах.

Интернет, услуги телевидения и радиовещания обеспечиваются путем подключения к существующим городским сетям.

Мобильная связь обеспечивается от существующих источников, так как проектируемая территория располагается в зоне покрытия всех сотовых компаний, работающих в регионе.

## 2.6 Инженерная подготовка территории

### 2.6.1 Комплексный анализ территории

На основе анализа геологических и гидрогеологических условий площадки можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищно-гражданского строительства после проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Для организации поверхностного стока проектом предложены мероприятия по вертикальной планировке поверхности и устройство ливневой канализации.

### 2.6.2 Вертикальная планировка территории, организация поверхностного водоотвода

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях обеспечения нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с проезжих частей.

Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования городского транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При проектировании «Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» М 1: 2000 за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,005 до 0,80 в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2011, Руководством  по проектированию городских улиц и дорог.

Для создания нормативных уклонов по улично-дорожной сети на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 0,5 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части - 1,5%;

- тротуары - 1,5%;

- газоны - 0,1%.

### 2.6.3 Организация поверхностного водоотвода

Водоотвод с территории микрорайона, прежде всего, обеспечивается рациональной горизонтальной и вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхностные воды свободно направляются в лотки проезжей части улиц и далее в дождеприёмные колодцы дождевой канализации.

Дождевые стоки с территорий жилых кварталов отводятся с помощью открытых лотков  и собираются по закрытому лотку, на площадке локальных очистных сооружений закрытого типа, расположенных в северной части территории проектирования. Очищенные воды отводятся по открытому лотку и сбрасываются в реку Грязнуху. Открытые лотки проложены вдоль всех жилых улиц микрорайона, а также вдоль основных проездов.

С учетом п. 8.7.  Руководства  по проектированию городских улиц и дорог принята следующая длина свободного пробега воды от водораздела бассейна до лотка:

- на магистральных улицах регулируемого движения - 100 – 200 м;

- на улицах и дорогах местного значения - 200 - 250 м;

- на проездах - 150 м.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объема стока для селитебных территорий.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

## 2.7 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды выполнен в соответствии с генеральным планом городского округа Муниципальное  образование город Ирбит  (ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект").

### 2.7.1 Охрана атмосферного воздуха

Проектируемая территория расположена в западной части территории «ОАО Ирбитский плодосовхоз». Земли «ОАО Ирбитский плодосовхоз» отделены от основной части города Ирбит лесопарком «Бугры». Кроме того, проектируемая территория с запада и северо-запада ограничена землями лесного фонда.

Получение данных о загрязнении окружающей среды осуществляется в ходе мониторинга загрязнения на базе государственной наблюдательной сети. Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы и оценка уровней загрязнения проводилась в соответствии с РД 52.04.667–2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению, содержанию».

Глава разработана с учетом Инструкции ОНД 1-84, ОАД-86, СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Состояние загрязнения атмосферы в городе определяется комплексным безразмерным индексом загрязнения атмосферы ИЗА, который в свою очередь определяется по пяти приоритетным веществам.

Согласно п. 7.10.1 раздела Охрана окружающей среды генерального плана городского округа Муниципальное образование город Ирбит приоритетными загрязнителями атмосферы Муниципального  образования город Ирбит являются следующие вещества:

пыль древесная – 12,15 ПДК;

пыль абразивная – 5,66 ПДК;

диоксид азота – 5,33 ПДК и группы суммации, в состав которых он входит;

пыль меховая, шерстяная, пуховая – 2,07 ПДК;

пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20 % – 1,74 ПДК и группа суммации ее с оксидом углерода – 1,83 ПДК;

сольвент нафта – 1,56 ПДК;

ксилол – 1,34 ПДК;

оксид железа – 1,11 ПДК;

спирт н-бутиловый – 1,12 ПДК;

пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20 % – 1,04 ПДК.

Максимальные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышают нормативов.

Зона загрязнения атмосферного воздуха с концентрацией более 1 ПДК большинства загрязняющих веществ не выходит за границы территории предприятий и промышленных зон. Исключение составляют зоны загрязнения диоксидом азота, пылью неорганической с содержанием SiO2 70-20 %, пылью абразивной и пылью древесной, которые распространяются на ряд существующих кварталов жилой застройки города.

Наиболее подвержены влиянию вредных выбросов предприятий существующие жилые кварталы Южного района города, прилегающие к промышленным зонам, а также кварталы частного сектора района д. Гагарина, испытывающее негативное влияние выбросов лесопильного производства ИП Береснев.

В районах перспективной жилой застройки приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимых значений.

Непосредственно на проектируемом участке застройки исследования атмосферного воздуха не проводились.

Значительный вклад в фоновое загрязнение атмосферного воздуха свинцом, оксидом углерода, диоксидами азота и серы, углеводородами и твердыми частицами вносит автотранспорт.

Для определения фактических параметров воздушной среды микрорайона необходимо провести дополнительные исследования.

Размещение жилых зон в настоящем проекте выполнено таким образом, чтобы обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Санитарно-защитная зона котельной ориентировочно принята 50 м, как для предприятия 5 класса опасности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, расчетная СЗЗ должна быть определена при разработке проектной документации непосредственно при строительстве котельной.

Санитарно-защитная зона локальных очистных сооружений закрытого типа, вынесенных за границу проектируемой территории, ориентировочно принята 50 м, в соответствии с п.7.1.1.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, расчетная СЗЗ должна быть определена при разработке проектной документации непосредственно при строительстве локальных очистных сооружений.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна в проекте проектируемо города настоящим проектом предложен ряд мероприятий:

- проектирование и строительство новых улиц с нормативными параметрами;

- создание полос зеленых насаждений вдоль улиц и дорог.

- сохранение существующих залесенных участков, формирование на их основе небольших зон отдыха, а также социально значимых объектов.

Реализация этих мероприятий позволит сократить концентрации ряда загрязняющих веществ и улучшить качество воздушного бассейна города.

### 2.7.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Непосредственно на проектируемой территории нет поверхностных водных объектов. Ближайшим объектом является река Грязнуха, протекающая в 300 метрах от северной границы проектируемой территории. Согласно Водному кодексу РФ (статья 65), водоохранная зона ручья составляет 50 м, соответственно при строительстве нет необходимости в мероприятиях по предотвращению загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков индивидуального жилья предусмотрен в выгребные ямы или индивидуальные очистные сооружения.

Отвод поверхностного стока с территории застройки предусмотрен на локальные очистные сооружения ливневой канализации с последующим сбросом очищенных стоков в реку Грязнуху.

Согласно техническому отчету во время проведения инженерно-изыскательских работ в октябре 2013 г. подземные воды зафиксированы в отдельных скважинах на глубинах 2,5 м. Подземные воды обладают слабой агрессивностью по отношению к арматуре железобетонных конструкций, неагрессивны по отношению к бетону, обладают низкой агрессивностью по отношению к свинцу, высокой по отношению к алюминию и имеют гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натриевый состав. Основной источник питания подземных вод инфильтрация атмосферных осадков, для предотвращения заболачивания территории предусмотрен поверхностный водоотвод с проектируемой территории.

В границах проектируемой территории планируется организация водозабора от подземного источника. Согласно гидрогеологическому заключению ООО ГП «Си ТЦОП» № 8469/13 г. О бурении водозаборной скважины для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения индивидуальной жилой застройки на территории муниципального образования город Ирбит основным продуктивным горизонтом для хозяйственно-питьевого водоснабжения является верхнепалеоцен-нижнеэоценовый (серовский) водоносный горизонт, перекрытый с поверхности мощным (от 10 м. в долинах рек и до 65-70 м. на водоразделах) слоем ирбитских глин, благодаря чему водоносный горизонт является защищенным. Пьезометрический уровень воды на рассматриваемой территории прогнозируется наглубине 10-15 м.

Так как использование скважины планируется для хозяйственно-питьевых целей, в проекте учитывается возможность организации вокруг скважины зоны санитарной охраны  (ЗСО) в составе трех поясов, предназначенных для защиты каптируемых подземных вод от поверхностного загрязнения соответствии с СанПиН 2.14.1110-02.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация настоящего проекта не приведет к загрязнению или истощению поверхностных водных объектов и подземных вод.

### 2.7.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

По данным инженерно-экологических изысканий, проведенных на участке строительства, уровень загрязнения почв оценивается как допустимый. Максимальный показатель загрязнения почвы Zc в точках отбора грунта составляет 5,9 (допустимый уровень загрязнения при Zc<16).

Отмечается, что наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта. Здесь наблюдается загрязнение оксидами азота, свинцом, углеводородами и другими веществами, оседающими на поверхности почвы.

Кроме того, ощутимый вклад в загрязнение почвы города вносят промышленные предприятия, аэрогенным путем загрязняя почву химическими веществами, в том числе солями тяжелых металлов.

Вероятным источником загрязнения почв являются и несанкционированные свалки бытовых отходов. В ходе визуального осмотра участка перспективного строительства, свалок бытового мусора и производственных отходов не обнаружено.

Достоверно оценить степень загрязнения почвы не представляется возможным из-за отсутствия постоянного лабораторного контроля. При проектировании зданий и сооружений необходимо провести комплексное исследование почв на территории района с целью выявления степени их опасности для здоровья населения.

С учетом того, что процент застройки территории увеличится в результате реализации проекта планировки, будет расти процент запечатанности территории. Это процесс изъятия поверхности плодородного слоя почвы под дороги, жилые дома путем её запечатывания и изолирования от внешней среды.

В данном случае можно говорить о значительном снижении площади почвенного покрова и замещении его твердым покрытием и застройкой. Запечатывание территории приводит к снижению экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в целом и продуктивности почвенного покрова.

Для устранения последствий увеличения запечатанности территории проектом предусмотрено:

- максимальное сохранение существующих лесных массивов на проектируемой территории;

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием;

- слежение за соблюдением норм озеленения территорий.

При решении вертикальной планировки в рамках проекта планировки были назначены планировочные отметки исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земельных работ с учетом использования на участке строительства вытесняемых грунтов. Вертикальная планировка территории решена таким образом, чтобы исключить нарушение режима грунтовых вод и заболачивание территории.

Продольные уклоны земляного полотна приняты в соответствии с продольным уклоном проектируемой дорожной одежды. Поперечные уклоны запроектированы 0,020 в сторону лотков. Для возведения насыпей следует применять дренирующие грунты: скальные, гранитные, песчаные, при их отсутствии допускается возведение насыпей из слабодренирующих грунтов (супеси, суглинки). Для повышения устойчивости земляного полотна следует предусматривать устройство под основанием дорожной одежды дренирующего подстилающего слоя из фильтрующих материалов для отвода воды, протекающей в основании.

Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализации, водоотвода проектируется с минимальной рубкой существующих зеленых насаждений.

### 2.7.4 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

Глава разработана с учетом «Земельного Кодекса РФ» (2004 г.), «Лесного Кодекса РФ» (2003 г.), Федерального закона о животном мире (1995 г.),   СанПиН 2.1.2.2645-10.

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, в соответствии с п. 8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно

Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения и общественных организаций в металлические или пластиковые контейнеры объемом 0,75-1,1 м3., с вывозом на городской полигон ТБО МО города Ирбит, расположенный в 6,0 км северо-восточнее города.

Вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов с проектируемой застройки необходимо согласовать на стадии введения объектов в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на сбор, вывоз и захоронение ТБО и ЖБО в соответствии со «Схемой санитарной очистки и уборки территории Муниципального образования город Ирбит до 2025 г.»

Вывоз твердых и жидких бытовых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора (СанПин 42-128-4690-88 п.1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-99 п. 1.12).

Размещение площадок для мусоросборников предусмотрено вдоль проезжей части улиц из расчета 1 контейнер на 10 домов не ближе 15 метров от окон дома, но не далее, чем 150 метров от входа в дом, согласно Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

В проекте учтены требования СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 8.2.5. в соответствии с которым, для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Для малоэтажной застройки предусмотрены площадки для установки контейнеров, удаленные от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м, согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) п.2.2.3.

Для предприятий общественного назначения предусмотрены собственные контейнерные площадки.

По данным Территориального отдела Роспотребнадзора, выявления случаев захоронения биологических отходов зараженных возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе содержащих споры сибирской язвы павших животных на проектируемой территории и в непосредственной близости не зарегистрировано.

Расчет образования отходов в жилом секторе

На основании постановления главы Ирбитскогомуницыпального образования №432-ПГ от 01.12.2010 г. «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов территории Ирбитскогомуницыпального образования» приняты следующие нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО):

- норма накопления ТБО на одного человека с учетом крупногабаритных отходов и без учета смета  при контейнерной системе сбора принята в объеме 1,412 куб. м (266,3 кг)в год (плотность 188,6 кг/куб.м);

- норма накопления ТБО магазинов продовольственных товаров - 1,4 куб. м. в год на квадратный метр торговой площади (60 вк.м);

-норма накопления ТБО магазинов промышленных товаров - 0,64 куб.м. в год на квадратный метр торговой площади (60 кв.м);

- норма накопления ТБО отделения сбербанка – 0,95 куб.м в год на одного сотрудника (в проекте принято ориентировочно 4 сотрудника для расчетов);

- норма накопления ТБО отделения связи – 0,95куб.м. в год на одного сотрудника (в проекте принято ориентировочно 2 сотрудника для расчетов);

- норма накопления ТБО для детского сада – 0,75куб.м. год на одно место и одного сотрудника (в проекте принято 110 чел. для расчетов);

- норма накопления ТБО для школы - 0,16 куб. м. год на одного учащегося и одного сотрудника (в проекте принято для расчетов ориентировочно 420 чел.);

- норма накопления ТБО для спортивного клуба – 0,5 куб.м. в год на квадратный метр общей площади (1540 кв.м).

Норматив накопления ЖБО принят как средний по области для неканализованной жилой застройки – 3,5 м3/чел. год. В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать результаты.

Суммарный расчетный объем образования ТБО микрорайона составит 4043,4 м3/год, из них 2996 м3/год – жилой сектор, 1047,4 м3/год – общественные здания.

Расчет потребного количества контейнеров для сбора ТБО:

Потребное количество контейнеров для сбора ТБО определяется по формуле:

N = (H*m*t*k1/365*V*k2)*k3|

где N – требуемое количество контейнеров, шт;

Н – расчетное накопление ТБО в год, м3;

m - численность населения микрорайона;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), 1 сут.;

V - емкость 1 контейнера - 0,75 м3;

k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2 - 1,3.

k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

Результаты расчетов представлены в таблицах 2.10 и 2.11.

Таблица 2.10

Объем образования отходов в жилом секторе

|  | Население, чел. | Норма накопления ТБО, м3/чел в год | Объем образования ТБО, м3/год | Объем образования ТБО, м3/сут | Норма накопления ЖБО, м3/чел.год | Объем образования ЖБО, м3/год | Необходимое количества контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Индивидуальные жилые дома | 856 | 1,412 | 1208,67 | 3,3 | 3,5 | 2996 | 7 |

Таблица 2.11

Объем образования бытовых отходов в объектах общественного назначения

| Наименование объекта | Показатель | Ед. измерения | Норма накопления ТБО, м3/год.ед. | Объем образования ТБО, м3/год | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магазин продовольственных товаров | 60 | кв. м | 1,4 | 84 | 0,46/1 |
| Магазин не продовольственных товаров | 60 | кв. м | 0,64 | 38 | 0,21/1 |
| Отделение сбербанка | 4 | места | 0,95 | 3,8 | - |
| Отделение связи | 2 | места | 0.95 | 1,9 | - |
| Детский сад | 110 | мест | 0,75 | 82,5 | 0,45/1 |
| Школа | 420 | мест | 0,16 | 67,2 | 0,37/1 |
| Спортивный клуб | 1540 | кв. м. | 0,5 | 770 | 4,26/4 |

Минимальное количество контейнеров составило 15. Фактическое количество может быть больше, в зависимости от радиуса доступности согласно НГПСО 1-2009.66 и СанПиН 42-128-4690-88.

Расчет потребного количества машин для механизированной уборки тротуаров

Расчет производился исходя из площади механизированной уборки по формуле:

N=S/Пр*t*ki,

где 	N – потребное количество машин, шт;

S – убираемая площадь составляет 91,4 тыс. м2;

Пр – производительность составляет 5,25 тыс м2/час;

Ki – коэффициент использования (0,8).

Расчет производился на универсальную уборочную машину КО-718.

N=28,8/5,25*12*0,8=0,6=1

Всего для уборки тротуаров потребуется 1 уборочная машина.

### 2.7.5 Защита от шумового, электромагнитного, радиационного и вибрационного воздействия

Шумовой режим территории

Для оценки шумового режима территории в проектируемом районе за основу приняты федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», «Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума», 1984 г.

Шумовой режим территории обычно складывается из транспортного и промышленного шумов. Транспортный шум, в свою очередь, складывается из шумов автомобильного и железнодорожного транспорта.

Основным источником шумового загрязнения микрорайона является автомобильный транспорт. Вдоль восточной границы запроектирована магистральная улица районного значения Парковая.

Предварительный расчет акустического дискомфорта для жилой застройки проводился по методу ЦНИИП Градостроительства с использованием эмпирических зависимостей уровней звука от транспортно-планировочных факторов. Расчет проводился для наиболее значимых улиц с высокой загруженностью, в данном случае для улицы Парковой.

В соответствии с этим методом расчетный эквивалентный уровень звука на улицах и дорогах вычисляется по формуле:

LA7,5 = L’A7,5 + (ΔL, дБА,

где 	L’A7,5 – расчетный эквивалентный уровень звука;

(ДL – сумма поправок.

Формулы для определения эквивалентного уровня звука и поправок на конкретные условия:

L’A7,5 = 44,6 + 10 lgN,

где 	N – интенсивность автомобильного движения на участке.

(ΔL = ΔLр + ΔLv + ΔLд + ΔLi;

ΔLp – поправка на грузовой и общественный транспорт:

ΔLp = (0,123-0,023lgN/60)(p,

где 	р – процент грузового транспорта в потоке;

ΔLv – поправка на дизельный транспорт в потоке:

ΔLд = (0,25 – lgN/60)(pд,

где 	vср.взв. – средневзвешенная скорость транспорта в потоке;

ΔLv – поправка на средневзвешенную скорость:

ΔLv = (0.098 – 0.013lgN)((vср.взв. – 40),

ΔLi – поправка на продольный уклон:

ΔLi = 0,04(i,

где i – продольный уклон участка, %.

Для расчётов принималось: средневзвешенная скорость потока транспорта vср.взв = 40 км/ч, доля грузового транспорта р = 2,5%,  доля экипажей с дизельным двигателем pд = 10%, продольный уклон i = 37%, расстояние до жилых домов 20 м.

Расчёт проводился для периода максимальной загруженности улиц с учётом их пропускной способности. Пропускная способность одной полосы городской улицы при наличии светофорного регулирования принята 500 авт/ч.

Снижение уровня звука ДLрасст, в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой, определено по рис. 26, СНиП II-12-77.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Расчет акустического дискомфорта

| Интенсивность движения на участке в час пик N, нат. ед. час. | LA7,5 | ΔLp, дБА | ΔLд, дБА | ΔLvср.взв., дБА | ΔLi, дБА | (ΔL, дБА | Расчетный эквивалентный уровень шума на дороге, дБА | Требуемое снижение шума,дБА | Уровень шума на линии застройики, дБА | ДLозелен, дБА | ДLрасст, дБА | ДLокон, дБА | Уровень шума в жилых помещениях, дБА | Уровень акустического дискомфорта г, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 74,60 | 0,24 | 2,0 | 0,00 | 1,48 | 3,72 | 78,32 | 23.32 | 65,32 | -5 | -8 | -28 | 37,32 | +2,68 |

По результатам расчета видно, что без дополнительных шумозащитных мероприятий уровень шума от автодорог по улице Парковая для нового строительства на линии жилой застройки не будет соответствовать нормативному по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (эквивалентный уровень звука 78,32 дБА при нормативном 55 дБА в дневное время).

Добиться нормативных значений уровня звука на линии застройки можно применением дополнительных мер. Установка шумозащитных экранов позволит снизить шум на 5-15 дБА. В роли шумозащитных экранов могут выступать как шумозащитное озеленение, так и экранирующие сооружения. Сокращение движения грузового транспорта позволит уменьшить акустический дискомфорт ещё на 1-3 дБА.

Следует учитывать, что расчет проводился для максимальной интенсивности движения автотранспорта. Реальные значения шумового дискомфорта могут значительно отличаться от расчетных. Перед принятием дополнительных мер необходимо провести комплексное исследование шумовой нагрузки для проектируемого микрорайона.

Функциональное зонирование территории решено таким образом, что исключает наличие источников сверхнормативного шума вблизи дворовых детских площадок, школы и детского сада.

Радиационная обстановка

На основании данных из доклада главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Ирбит, Ирбитском, Слабодо-Туринском районе, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» о радиационной обстановке и дозах облучения населения от природных источников на территории муниципальных образований по результатам радиологических исследований в 2013 году. Можно сделать вывод что радиационная обстановка в городе Ирбит не представляет на текущий момент опасности для населения. В виду того, что специалистами Ирбитского филиала ФБУЗ производится ежедневный мониторинг уровня мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в месте дислокации Центра. Ежегодно проводится магистральная гамма-съемка вдоль дорог центральных улиц города, при отводе земельных участков под строительство всех видов объектов муниципальных образований, а также по заявкам физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, независимо от формы собственности, включая измерения эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе помещений.

В результате лабораторных исследований установлено: все измеренные показатели не превышают допустимые уровни, установленные СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)."

На участке под застройку на открытой местности необходимо произвести измерения мощности эквивалентной дозы и плотности потока радона с поверхности земли для определения соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам и необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на снижение поступления радона в воздух помещений.

Источники радиационного загрязнения техногенного характера и места захоронения радиоактивных отходов на проектируемой территории отсутствуют.

# 3 Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Потребность на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1. | Площадь проектируемой территории ( всего | га | 68,5 | 68,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1 | ( жилая территория | га/ кв. м. на чел. | - | 33,27/388,6 |
| 1.2 | ( участки детских дошкольных учреждений и школ | (»( | - | 3,58/41,8 |
| 1.3 | ( учреждения и предприятия обслуживания (кроме микрорайонного значения) | (»( | - | 0,3/3,5 |
| 1.4 | ( проезжая часть улиц, парковки | (»( | - | 6,53/76,2 |
| 1.5 | ( тротуары и пешеходные дорожки территории общего пользования | (»( |  | 2,88/33,6 |
| 1.6 | ( рекреационные зоны | (»( | - | 12,67/148,0 |
| 1.7 | ( водные объекты | (»( | - | - |
| 1.8 | ( объекты инженерно-транспортной инфраструктуры | (»( | - | 0,83/9,7 |
| 1.9 | (зоны сельскохозяйственного использования (пашни) | (»( | - | - |
| 1.10 | ( прочие | (»( | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 856 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | - | 12,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 25,68 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство( всего | ( | - | 25,68 |
| 4 | Объекты и учреждения обслуживания населения, размещаемые в микрорайоне в границах проектирования с учетом населения прилегающих микрорайонов | Всего/1000 чел. |  | Всего/1000 чел. |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 43/50 (размещено 100) |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | - | 86/110 (размещено 250) |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования (встроенные) | мест | - | 19/22 (возможно в здании школы) |
| 4.4 | Поликлиники | посещ. в смену | - | 26/30(за границами проектирования) |
| 4.5 | Пункты раздачи детского питания | кв.м. общей площади | - | 8,6/10,0 (за границами проектирования) |
| 4.6 | Аптеки (встроенные) | объект | - | 0,5(за границами проектирования) |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | посад. место |  | 27/31(за границами проектирования) |
| 4.8 | Магазины продовольственных товаров | кв.м торговой площади |  | 60/70,0 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | кв.м торговой площади |  | 60/30,0 |
| 4.9 | Предприятия бытовых услуг | раб. место |  | 6/7(за границами проектирования) |
| 4.10 | Учреждения культуры (встроенные) | мест | - | 43/50 (возможно в здании школы) |
| 4.11 | Прачечные самообслуживания, мини-прачечные (встроенные) | кг. белья в смену | - | 9/10,0(за границами проектирования) |
| 4.12 | Химчистки самообслуживания, мини-химчистки (встроенные) | кг. вещей | - | 2,0/2,0(за границами проектирования) |
| 4.13 | ЖЭО (встроенные) | объект | - | 0,3/0,5 (за границами проектирования) |
| 4.14 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел. занимающихся спортом | - | 9/10 |
| 4.15 | Спортивные залы | кв.м. |  | 510/100 |
| 4.16 | Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | кв.м. | - | 430/500 |
| 4.17 | Отделения сберегательного банка (встроенные) | операц. место | - | 1/1 |
| 4.18 | Отделение связи (встроенные) | объект | - | 1/1 |
| 4.19 | Подростковый молодежный клуб по месту жительства (встроенные) | кв.м. площ. | - | 25/25 |
| 4.20 | Туалет | объект | - | 0/1 (за границами проектирования) |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 10,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ( магистральные улицы | (»( |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: |  |  |  |
|  | регулируемого движения | (»( |  |  |
|  | районного значения | (»( |  | 1,65 |
|  | ( улицы и проезды местного значения | (»( |  | 8,85 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | (»( |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ( автобус | (»( |  | 1,2 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | 3,4 | 14,78 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш. ( мест |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ( постоянного хранения | маш. ( мест | - | 317 |
|  | ( временного хранения | (»( | - | 68 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление ( всего | тыс. куб. м/сут |  | 218,1 |
| 6.2 | Водоотведение | (»( |  | 175,1 |
| 6.3 | Электропотребление | Мвт |  | 267,07 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/ч |  | 0,39 |
| 6.5 | Количество твёрдых бытовых отходов | тыс. куб.м/год |  | 4,043 |
| 6.6 | Ливневая канализация | км | - | 8,7 |
| 6.7 | Очистные сооружения ливневой канализации | объект | - | 1 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Уровень шумового воздействия | дБА |  | 78,32 |

Приложение 1

Альбом поперечных профилей улиц и дорог

Приложение 1.1

Продолжение приложения 1.1

Продолжение приложения 1.1

Приложение 2

Приложение 2.1

Продолжение приложения 2.1

Приложение 2.2

Продолжение приложения 2.2

Продолжение приложения 2.2

Продолжение приложения 2.2

Продолжение приложения 2.2

Продолжение приложения 2.2

Продолжение приложения 2.2